## Slide 1
TREINAMENTO DE QUALIDADE
Inspeção Final de Produto Acabado
Procedimento Operacional Padrão: POP-QA-IF-001 Garantindo a conformidade e a segurança em cada entrega.
Notes: Bem-vindos ao treinamento sobre o POP de Inspeção Final. Hoje vamos alinhar como garantimos que nenhum produto saia da nossa fábrica sem estar 100% conforme.

## Slide 2
Por que a inspeção final importa?
Proteção do Cliente
Garante que apenas produtos 100% conformes cheguem ao destino final, evitando riscos e insatisfação.
Conformidade Legal
Assegura o atendimento a normas técnicas, requisitos contratuais e legislações vigentes.
Rastreabilidade
Permite identificar a origem de qualquer desvio e protege a empresa em caso de auditorias ou reclamações.
"A inspeção final é a nossa última barreira de defesa antes do produto sair de casa."
Confidencial - Uso Interno
Página 02
Notes: A inspeção final não é apenas burocracia. É a nossa última chance de proteger o cliente, cumprir a lei e garantir que, se algo der errado no futuro, tenhamos registros claros do que foi entregue.

## Slide 3
Antes de começar: 6 Condições Obrigatórias
01
Identificação
Lote identificado com nome, código, quantidade e OP.
02
Etapas Concluídas
Toda a produção e controles prévios finalizados.
03
Registros Prévios
Resultados de ensaios anteriores aprovados.
04
Documentação
Documentos e especificações na versão vigente.
05
Instrumentos
Equipamentos calibrados e disponíveis para uso.
06
Condição do Lote
Lote limpo, organizado e em local seguro para inspeção.
NÃO inicie a inspeção se qualquer uma dessas condições não for atendida!
POP-QA-IF-001
Página 03
Notes: Não adianta ter pressa. Antes de pegar o primeiro instrumento, verifique estas 6 condições. Se o lote estiver sujo ou a documentação estiver na versão errada, pare tudo e corrija antes de começar.

## Slide 4
1. Identificação e Documentos
Dados do Lote
Código e descrição do produto
Número do lote / série
Quantidade produzida vs. apresentada
Data de fabricação e validade
Registros do Processo
Ordem de Produção (OP) completa
Controles em processo aprovados
Ensaios laboratoriais concluídos
Rastreabilidade de componentes
CHECKLIST DOCUMENTAL
CONFERIDO
"Divergência documental = Lote Bloqueado"
Passo 1 de 5
Página 04
Notes: O primeiro passo é conferir se o que está no papel bate com o que está no lote. Código, quantidade e validade devem ser exatos. Verifique também se os controles das etapas anteriores foram assinados.

## Slide 5
2. Inspeção Visual e Acabamento
Aparência
Sem manchas, trincas, deformações ou rebarbas.
Acabamento
Conforme padrão visual ou amostra aprovada.
Montagem
Componentes completos e bem posicionados.
Dimensões
Dentro das tolerâncias da especificação.
Limpeza
Sem resíduos, óleo ou partículas estranhas.
Integridade
Sem sinais de violação ou danos funcionais.
DICA:
Use sempre o Padrão Visual Aprovado como referência. Na dúvida, consulte o Supervisor.
Passo 2 de 5
Página 05
Notes: Na inspeção visual, seus olhos são a ferramenta principal. Procure por rebarbas, manchas ou peças incompletas. Use sempre o padrão visual aprovado para não depender apenas da memória.

## Slide 6
3. Rótulo e Embalagem
O que conferir?
Legibilidade total das informações
Lote, série e validade corretos
Quantidade e unidade de medida
Integridade de lacres e caixas
Correspondência Produto x Embalagem
EXEMPLO DE ETIQUETA CONFORME:
PRODUTO ACABADO
CÓDIGO: 12345-AB
DESC: EIXO MOTOR TIPO X
LOTE: 20260910-01
QTD: 50 UN
FAB: 10/09/2026
VAL: 10/09/2028
[ CÓDIGO DE BARRAS ]
ALERTA: Rótulo trocado ou ilegível é falha crítica de rastreabilidade.
Passo 3 de 5
Página 06
Notes: Um produto perfeito em uma embalagem errada é um produto não conforme. Confira cada detalhe da etiqueta. Se o código de barras não ler ou a validade estiver errada, o lote não pode sair.

## Slide 7
4. Medições e Amostragem
Requisito
Ação do Inspetor
Critério de Aceitação
Instrumentos
Verificar validade da calibração.
Calibração em dia e sem danos.
Medições
Executar conforme método definido.
Dentro da tolerância técnica.
Amostragem
Seguir o Plano de Inspeção.
Qtd. de amostras conforme plano.
Registros
Anotar valor real e instrumento.
Dados legíveis e rastreáveis.
Regra de Ouro da Amostragem
Na ausência de um plano de amostragem aprovado, a inspeção deve ser realizada em 100% das unidades até que a Qualidade defina o critério.
* Nunca repita uma medição apenas para "forçar" a aprovação. Registre o valor real encontrado.
Passo 4 de 5
Página 07
Notes: Use apenas instrumentos calibrados. Se o plano diz para olhar 20 peças, olhe 20. Se não houver plano definido, a regra é clara: inspecione 100% das peças. Nunca chute resultados.

## Slide 8
5. Decisão do Status do Lote
APROVADO
Todos os requisitos atendidos. Liberar para estoque/expedição.
REPROVADO
Não conformidade detectada. Segregar e abrir RNC.
BLOQUEADO
Pendência documental ou de ensaio. Impedir movimentação.
CONCESSÃO
Desvio aceito sob condições. Requer autorização formal.
Ação Obrigatória:
Identifique o lote fisicamente ou no sistema imediatamente após a decisão. O status deve estar visível para todos.
Passo 5 de 5
Página 08
Notes: Após a inspeção, você deve dar um veredito. Aprovado segue viagem. Reprovado vai para a área de segregação. Bloqueado espera documento. Concessão só com assinatura do chefe.

## Slide 9
Quando houver Não Conformidade
1
CONTENÇÃO IMEDIATA
Pare a liberação, identifique e segure o lote fisicamente.
2
REGISTRO E COMUNICAÇÃO
Abra a RNC com evidências e comunique a Qualidade e Produção.
3
AVALIAÇÃO E DISPOSIÇÃO
Definir: Retrabalho, Reclassificação, Devolução ou Descarte.
4
REINSPEÇÃO
Após a correção, o lote deve passar por nova inspeção completa.
"Nunca misture produto reprovado com produto aprovado!"
Fluxo de Desvio
Página 09
Notes: Encontrou um erro? Não entre em pânico, mas aja rápido. Segregue o lote para ninguém carregar por engano, registre a falha e avise a supervisão. O lote só volta após ser corrigido e reinspecionado.

## Slide 10
Desafio Rápido: O que você faria?
"Você está inspecionando um lote de 500 peças. O plano de amostragem pede 20 peças, mas você encontra uma peça com o rótulo levemente rasgado, embora a informação ainda esteja legível. O prazo de entrega é daqui a 1 hora."
A) Aprova e libera rápido.
B) Bloqueia e comunica o desvio.
Sem evidência documentada, não há liberação.
Qualidade é responsabilidade de todos.
Notes: Para fechar: o que você faria neste caso? A resposta correta é sempre a segurança da qualidade. Se há dúvida ou desvio, bloqueie. Obrigado pelo compromisso com a nossa qualidade!